## Slide 1: Sentinel 3

## Slide 2: Družice Sentinel 3
Hlavním zaměřením je monitorování širokého spektra parametrů mořské hladiny a oceánů. Svými měřeními navazuje zejména na družice Envisat a CryoSat 2
4 hlavní měřící přístroje
Sentinel 3A byl vypuštěn na oběžnou dráhu v únoru 2016 a Sentinel 3B v květnu 2018
Prostorové rozlišení družic dosahuje pouze 300 – 1000 m

## Slide 3: Měřící senzory
Optické:OLCI (Ocean and Land Colour Instrument)
  21 spektrálních pásem, 300m rozlišení
  Šířka záběru snímku 1270 km
SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer)9 spektrálních pásem, rozlišení 500 m a 1 km
  Šířka záběru snímku 1675/750 km
  Slouží k zjišťování teploty povrchu nad pevninou a oceány
  Dvě spektrální pásma jsou určena přímo k monitorování požárů

## Slide 4: Měřící senzory
RadarovéSRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter)
  Režim nízkého a vysokého rozlišení
  Využívá se k altimetrii (měření výšky) – dloudobé změny výšky hladiny oceánů, monitorování proudění, přílivu a odlivu nebo mořského ledu
Mikrovlné MWR (Microwave Radiometer)
  Využívá se k podpoře měření SRAL
  Měří vypařování vody, obsah vodní páry v oblacích nebo tepelné záření vyzařované ze zemského povrchu

## Slide 5: Úrovně zpracování produktů
Level 0 – představuje surová a nezpracovaná data
Level 1 – data jednotlivých senzorů po základní atmosférické, geometrické a radiometrické korekci
Level 2 – tzv. Synergické produkty – Kombinace dat ze senzoru OLCI a SLSTR ve formě 300m gridu

## Slide 7: Zadání cvičení
Detekce aktivních požárů ze dvou družicových snímků Sentinel 3

## Slide 8: Postup zpracování
Vytvoření barevné kompozice
Převod hodnot ze záře (radiance)
na odrazivost (reflectance)
Zář – množství dopadajícího světla na plochu senzoru
Odrazivost – podíl mezi množstvím odražené elektromagnetické energie a množstvím energie dopadající na studovaný povrch

## Slide 9: Vztah mezi DN, zářivými a odrazivými vlastnostmi povrchů

## Slide 10: Radiační teplota (brightness temperature)
Vyzařování je vnějším projevem energie tělesa, která je v DPZ měřena
Změřená vyzářená energie vyjadřuje tzv. radiační (jasovou) teplotu tělesa
Každé těleso, které má teplotu vyšší než absolutní nula (minus 273,15 °C) emituje záření, jehož intenzita a spektrální složení jsou funkcí typů materiálu a jeho teploty

## Slide 11: Postup zpracování
Převzorkování snímku dle pásma F1_BT_IN – nutno provést pro následné operace s pásmy

## Slide 12: Postup zpracování
Změna projekce (reprojection)
Vytvoření subsetu

## Slide 13: Postup zpracování
Tvorba masky oblačnosti – nutno vytvořit vlastní masku, jelikož maska dostupná v produktu by zamaskovala i oblasti s kouřem, kde se vyskytují pixely s ohněm
Použije se jednoduchá metoda
vyvinutá Giglio (2003)

## Slide 14: Postup zpracování
Vytvoření masky oblačnosti dle vzorce pomocí Band math

## Slide 15: Postup zpracování – noční snímek
Postup totožný, pouze se neprovádí konverze Radiance to reflectance, jelikož v pásmu záře nejsou žádné vhodné informace
Převzorkování
Změna projekce
Vytvoření subsetu
Vytvoření masky
pomocí pásma S9_BT_IN
Uložení

## Slide 16: Postup zpracování – detekce požárů
Pro limitaci falešně pozitivních pixelů na povrchu, kde nehoří, se využívá Corine LandCover

## Slide 17: Postup zpracování – detekce požárů
Pro limitaci falešně pozitivních pixelů na povrchu, kde nehoří, se využívá Corine LandCover

## Slide 18: Postup zpracování – detekce požárů
Přidání vrstvy Corine LandCover – Add Land Cover Band
Přidání všech pásem potřebných pro detekci požárů:
  F1_BT_IN
  F2_BT_IN
  Cloud mask
  Land cover

## Slide 19: Postup zpracování – detekce požárů

## Slide 20: Postup zpracování – detekce požárů

## Slide 21: Postup zpracování – detekce požárů